DGT.262.1.2020

Załącznik nr 7 do SIWZ

Specyfikacja asortymentowo-ilościowa dla części 1

- Komputer osobisty A - 17 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | - 6 rdzeniowy (ilość wątków 6-12), - chłodzenie aktywne (radiator + wentylator), - wydajność równoważna lub lepsza niż procesor typu Intel i5-9600 (Test PassMark wynik nie gorszy niż 10500 punktów – wyniki na dzień 01.06.2020 r. według danych zamieszczonych na stronie https://www.cpubenchmark.net). Lista procesorów opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net na dzień 01.06.2020 r. stanowi załącznik „PassMark - CPU Benchmarks_Desktop.pdf”. - zintegrowane GPU: Tak, - współpraca z pamięcią operacyjną DDR4 min. 2666 MHz |
|  | Płyta główna | - socket – kompatybilny z procesorem z poz. 1, - 4 gniazda pamięci DDR4-2666MHz (minimum), obsługa dual-channel, - gniazda rozszerzeń: M.2 Socket 1 x1, PCI Express x1 x2, PCI Express x16 x1 - złącza tylne co najmniej: Wyjście video analogowe (DVI/D-SUB) x1, Wyjście video cyfrowe (HDMI/DisplayPort) x1, PS/2 (klawiatura/mysz) x1, RJ-45 x1, USB 2.0 x2, USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1/2 x2, Złącze audio, - złącza na panelu przednim USB 2.0 x1, USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1/2 x1, Złącze audio (wejście mikrofonowe i słuchawkowe) |
|  | Pamięć RAM | - min. 16GB (2x8) DDR4 2666MHz, pracujące w trybie dual-channel |
|  | Dysk twardy | - SSD (interfejs M.2), min. 480GB |
|  | Karta graficzna | - dedykowana, - obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.6, - rdzenie CUDA: min. 750, - wbudowana pamięć: min. 4GB, - szyna danych: min. 128bit, - typ chłodzenia: aktywne (wentylator + radiator). - wyjście video cyfrowe (HDMI/DisplayPort) x2, - wydajność równoważna lub lepsza niż układ GeForce GTX 1650, (Test PassMark wynik nie gorszy niż 7000 punktów - wyniki na dzień 01.06.2020 r. według danych zamieszczonych na stronie https://www.cpubenchmark.net). Lista kart graficznych opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net na dzień 01.06.2020 r. stanowi załącznik „PassMark - GPU Benchmarks. pdf”.) |
|  | Karta dźwiękowa | - zintegrowana |
|  | Karta sieciowa | - zintegrowana |
|  | Napęd optyczny | - Nagrywarka płyt DVD+/-RW |
|  | Obudowa | - fabrycznie przystosowana do pracy w pionie - przystosowana do kart PCI pełnej wysokości, - midi tower (bez przeźroczystych elementów), - złącza z przodu obudowy: USB 2.0 x1, USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1/2 x1, Złącze audio (wejście mikrofonowe i słuchawkowe) |
|  | Zasilacz | - moc minimum 600W, - musi spełniać normę/certyfikat min. 80+ Bronze, - obsługa wszystkich w/w komponentów |
|  | Komplet sterowników do wszystkich urządzeń wchodzących w skład komputera, kabli zasilających | tak |
|  | Mysz | - przewodowa optyczna z rolką min. 2000dpi |
|  | Klawiatura | - przewodowa, z układem US-International odporna na ścieranie, z wydzieloną częścią numeryczną |
|  | System operacyjny | - Microsoft Windows 10 Pro 64 bit PL zainstalowany w każdym zestawie lub system równoważny* |
|  | Okres gwarancji | - min. 24 miesiące |

*Microsoft Windows 10 Pro 64bit PL dostarczony w formie nośnika instalacyjnego i certyfikatu licencyjnego w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi na Uczelniach Wyższych, lub równoważny.

Warunki równoważności:

System operacyjny 64-bit, dołączony nośnik z oprogramowaniem. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające:

1. polską wersję językową,

2. możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2019 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows,

3. możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych, urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser),

4. dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek,

5. możliwość udostępniania plików i drukarek,

6. zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi,

7. wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,

8. zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem,

9. zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim,

10. zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji,

11. możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej,

12. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,

13. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,

14. oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny,

15. zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania

- Komputer osobisty B - 16 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procesor | - 6 rdzeniowy (ilość wątków 6-12), - chłodzenie aktywne (radiator + wentylator), - wydajność równoważna lub szybsza niż procesor typu Intel i7-9700 (Test PassMark wynik nie gorszy niż 13000 punktów – wyniki na dzień 01.06.2020 r. według danych zamieszczonych na stronie https://www.cpubenchmark.net). Lista procesorów opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net na dzień 01.06.2020 r. stanowi załącznik „PassMark - CPU Benchmarks_Desktop. pdf”. - zintegrowane GPU: Tak, - współpraca z pamięcią operacyjną DDR4 min. 2666 MHz |
| 2. | Płyta główna | - socket – kompatybilny z procesorem z poz. 1, - 4 gniazda pamięci DDR4-2666MHz (minimum), obsługa dual-channel, - gniazda rozszerzeń: M.2 Socket 1 x1, PCI Express x1 x2, PCI Express x16 x1, - złącza tylne co najmniej: Wyjście video analogowe (DVI/D-SUB) x1, Wyjście video cyfrowe (HDMI/DisplayPort) x1, PS/2 (klawiatura/mysz) x1, RJ-45 x1, USB 2.0 x2, USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1/2 x2, Złącze audio, - złącza na panelu przednim USB 2.0 x1, USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1/2 x1, Złącze audio (wejście mikrofonowe i słuchawkowe) |
| 3. | Pamięć RAM | - min. 16GB (2x8) DDR4 2666MHz, pracujące w trybie dual-channel |
| 4. | Dysk twardy | - SSD (interfejs M.2), min. 480GB |
| 5. | Karta graficzna | - zintegrowana, - kompatybilność z wyjściami video na płycie głównej |
| 6. | Karta dźwiękowa | - zintegrowana |
| 7. | Karta sieciowa | - zintegrowana |
| 8. | Napęd optyczny | - nagrywarka płyt DVD+/-RW |
| 9. | Obudowa | - fabrycznie przystosowana do pracy w pionie - przystosowana do kart PCI pełnej wysokości, - midi tower (bez przeźroczystych elementów), - Złącza z przodu obudowy: USB 2.0 x1, USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1/2 x1, Złącze audio (wejście mikrofonowe i słuchawkowe) |
| 10. | Zasilacz | - moc minimum 600W, - musi spełniać normę/certyfikat min. 80+ Bronze, - obsługa wszystkich w/w komponentów |
| 11. | Komplet sterowników do wszystkich urządzeń wchodzących w skład komputera, kabli zasilających | tak |
| 12. | Mysz | - przewodowa optyczna z rolką min. 2000dpi |
| 13. | Klawiatura | - przewodowa, z układem US-International odporna na ścieranie, z wydzieloną częścią numeryczną |
| 14. | Dodatkowa karta sieciowa (dopuszcza się zarówno zastosowanie karty dedykowanej jak i dobranie odpowiedniej płyty głównej posiadającej 2 złącza RJ-45). | Z uwagi na przeznaczenie komputera niezbędny jest dodatkowy interfejs. - typ: wewnętrzna, - rodzaj komunikacji przewodowa, - interfejs: RJ-45, - LAN 10/100/1000 Mb/s 1 szt |
| 15. | System operacyjny | - Microsoft Windows 10 Pro 64 bit PL zainstalowany w każdym zestawie lub system równoważny* |
| 16. | Okres gwarancji | - min. 24 miesiące |

*Microsoft Windows 10 Pro 64bit PL dostarczony w formie nośnika instalacyjnego i certyfikatu licencyjnego w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi na Uczelniach Wyższych, lub równoważny.

Warunki równoważności:

System operacyjny 64-bit, dołączony nośnik z oprogramowaniem. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające:

1. polską wersję językową,

2. możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2019 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows,

3. możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych, urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser),

4. dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek,

5. możliwość udostępniania plików i drukarek,

6. zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi,

7. wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,

8. zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem,

9. zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim,

10. zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji,

11. możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej,

12. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,

13. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,

14. oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny,

15. zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania

- Monitor - 33 szt. (CPV 30231300-0)

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Powłoka matrycy | matowa |
| 2. | Przekątna matrycy | 23-25” |
| 3. | Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| 4. | Typ ekranu | płaski |
| 5. | Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |
| 6. | Format obrazu | 16:9 |
| 7. | Częstotliwość odświeżania ekranu | min 60Hz |
| 8. | Czas reakcji | max 5 ms |
| 9. | Jasność | min 230 cd/m² |
| 10. | Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
| 11. | Kąty widzenia w pionie i w poziomie | min 170 st. |
| 12. | Złącza | HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt. |
| 13. | Dołączone akcesoria | - kabel HDMI, - kabel DisplayPort, - skrócona instrukcja obsługi, - instrukcja bezpieczeństwa, - przewód zasilający lub zasilacz |
| 14. | Okres gwarancji | - min. 24 miesiące |

# Komputery przenośne - 4 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ laptopa | - biznesowy |
| 2. | Procesor | - 4 rdzeniowy (ilość wątków 4-8), - chłodzenie aktywne (radiator + wentylator), - wydajność równoważna lub szybsza niż procesor typu Intel i5-10210U (Test PassMark wynik nie gorszy niż 6000 punktów - wyniki na dzień 01.06.2020 r. według danych zamieszczonych na stronie https://www.cpubenchmark.net). Lista procesorów opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net na dzień 01.06.2020 r. stanowi załącznik „PassMark - CPU Benchmarks_Laptop.png”.), - zintegrowane GPU: Tak, - współpraca z pamięcią operacyjną DDR4 min. 2666 MHz |
| 3. | Pamięć RAM | - min. 8GB DDR4 2666MHz, z możliwością rozbudowy |
| 4. | Dysk twardy | - SSD (interfejs M.2), min. 256GB |
| 5. | Karta graficzna | - zintegrowana, |
| 6. | Karta dźwiękowa | - zintegrowana |
| 7. | Komunikacja | - karta WLAN b/g/n/ac, - karta sieciowa LAN 10/100/1000Mbit |
| 8. | Budowa | - ekran: 15,6’’, 1920x1080 (Full HD) z powłoką antyrefleksyjną - wbudowana klawiatura z wydzieloną sekcją numeryczną |
| 9. | Interfejsy multimedialne | - mikrofon, - wejście mikrofonowe, - wyjście głośnikowe/słuchawkowe, - wbudowane głośniki, - kamera |
| 10. | Złącza | - min. 3 porty USB w tym min. 2 porty USB 3.0 (lub nowsze), - złącze hdmi |
| 11. | Wyposażenie dodatkowe | - mysz przewodowa optyczna z rolką min. 2000dpi, - dopasowania torba do laptopa, - przewód zasilający, - instrukcja obsługi w języku polskim |
| 12. | System operacyjny | - Microsoft Windows 10 Pro 64 bit PL zainstalowany w każdym komputerze lub system równoważny*. |
| 13. | Okres gwarancji | - min. 24 miesiące, dostęp do usługi „Zachowaj swój dysk twardy” |

*Microsoft Windows 10 Pro 64bit PL wraz z certyfikatem licencyjnym w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi na Uczelniach Wyższych, lub równoważny.

Warunki równoważności:

System operacyjny 64-bit, dołączony nośnik z oprogramowaniem. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające:

1. polską wersję językową,

2. możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2019 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows,

3. możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych, urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser),

4. dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek,

5. możliwość udostępniania plików i drukarek,

6. zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi,

7. wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,

8. zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem,

9. zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim,

10. zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji,

11. możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej,

12. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,

13. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,

14. oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny,

15. zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania