- Układ ćwiczeniowy do badania silników prądu trójfazowego. Stanowisko wspomagane komputerowo. Uzupełnienie stanowiska  - Ćwiczenia systemu Uni Train Lucas Nulle lub równoważny.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opis karty pomiarowej współpracującej z komputerem: | Wymagane elementy: Karta pomiarowa zawierająca w pełni funkcjonalny silnik prądu trójfazowego dołączany do przyłączy zasilacza prądu trójfazowego systemu np. UniTrain-I: Silnik wykonany w otwartej obudowie i wyposażony w trzy wymienne wirniki, Karta pomiarowa zawierająca następujące elementy i posiadająca następujące możliwości: Stojan, dwubiegunowy z 3 uzwojeniami i z końcówkami uzwojeń wyprowadzonymi jako 2mm gniazda wtykowe do dowolnego łączenia w trójkąt lub gwiazdę, Wirnik z magnesem stałym do ćwiczeń z zakresu statycznych pól magnetycznych lub do budowania silnika synchronicznego z wirnikiem z magnesem stałym, Wirnik z uzwojeniem jednofazowym do ćwiczeń z tematu transformator obrotowy, do pomiarów napięcia biegu jałowego i prądu zwarcia w wirniku, Wirnik zwarty do budowania silnika asynchronicznego z wirnikiem klatkowym, Czujnik temperatury KTY84-150 i źródło prądu stałego 2mA, Kondensator do budowania silnika z fazą kondensatorową (układ Steinmetza) do pracy w sieciach jednofazowych. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Stanowisko laboratoryjne wspomagane komputerowo do pomiaru siły i momentu obrotowego za pomocą układów tensometrycznych. Uzupełnienie stanowiska  - Ćwiczenia systemu Uni Train  Lucas Nulle lub równoważny.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opis karty pomiarowej współpracującej z komputerem: | Wymagane elementy: Karta pomiarowa do pomiaru siły i momentu obrotowego: zawiera czujnik belkowy do pomiaru siły oraz czujnik z drążkiem skrętnym do pomiaru momentu obrotowego. Czujnik z belką zginaną posiadający cztery tensometry elektrooporowe, które mogą być włączane wedle uznania jako ćwierćmostek, półmostek lub pełen mostek. Drążek skrętny zaopatrzony w dwa tensometry elektrooporowe, które mogą działać w układzie półmostkowym. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Diagnostyka silnika trójfazowego - symulator usterek  oraz silnik trójfazowy asynchroniczny 0,3 kW.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Silnik trójfazowy z symulatorem usterek: | Przeznaczenie urządzenia: Wyszukiwanie usterek z symulatorem usterek przez pomiar rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji. Wszystkie pomiary odbywają się bez napięcia zasilania. Urządzenie pozwala symulować następujące usterki: Przerwa w uzwojeniu cewki Uszkodzenie izolacji uzwojenie do uzwojenia Uszkodzenie izolacji uzwojenie do obudowy Kombinacje różnych usterek Analiza usterek i wskazówki do naprawy Wymagane wyposażenie: Symulator usterek do silników asynchronicznych prądu trójfazowego, Silnik 0,3kW n=1380 (400V/690V), Materiały szkoleniowe. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Stanowisko laboratoryjne -system napędowo/hamulcowy serwo silnika trójfazowego asynchronicznego (współpracujący z komputerem), napęd z przemiennikiem częstotliwości.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stanowisko laboratoryjne -system napędowo/hamulcowy serwo silnika trójfazowego asynchronicznego: | Wymagane elementy: Silnik trójfazowy asynchroniczny 0,3kW n=1380 (400V/690V), Przełącznik gwiazda-trójkąt, Obciążenie pojemnościowe trójfazowe - kondensatory: 3 x 1 µF / 2 µF / 4 µF / 8 µF napięcie przebicia 450V, Wyłącznik 4-biegunowy - obciążalność styków: 660V, maks. 12A, System napędowo/hamulcowy serwo 0.3 kW ind. współpracujący z komputerem, Uniwersalny miernik cyfrowy, tablicowy napięcia, natężenia prądu, mocy czynnej, biernej, pozornej, współczynnika mocy, Urządzenie do łagodnego rozruchu typ przemysłowy do asyn. maszyn prądu trójfazowego do 1 kW, Napęd z jednofazową przetwornicą częstotliwości, Mobilny stelaż Aluprofil, 3-poziomowy, z gniazdami elektrycznymi, 1250x700x1995mm. Funkcje układu: uruchomienie (ze wspomaganiem komputerowym), programowanie podstawowych funkcji: określanie wartości zadanej, kierunek obrotów, funkcja rozruchu, częstotliwość przełączania, wartości graniczne, napięcie znamionowe, prąd znamionowy, częstotliwość znamionowa, współczynnik mocy itd. badanie zachowania podczas pracy, pomiary mocy i wartości skutecznych, próby obciążeniowe, zapis charakterystyki prędkości obrotowej / momentu obrotowego podczas pracy silnika (1 / 3 kwadrant), optymalizacja charakterystyki U/f, kompensacja rezystancji stojana, praca z osłabieniem wzbudzenia, praca z opornikiem hamulcowym, praca ze sterowaniem wektorowym. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej: | Przeznaczenie urządzenia: Przyrząd musi umożliwić wykonanie w instalacji elektrycznej wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN-EN 61557 (impedancja pętli zwarciowej, parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych), zastępując pojedyncze urządzenia stosowane do pomiarów przeciwporażeniowych. Dane techniczne: zakres napięć pomiarowych: 95...440 V, częstotliwości 45...65 Hz, szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej, pomiar napięcia, częstotliwości oraz - przy użyciu dodatkowych cęgów - prądu przemiennego, cosφ oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej), sprawdzanie kolejności faz, wyjście USB do komputera PC, możliwość archiwizacji wyników pomiaru. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |