- Sterownik PLC. 6 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sterownik PLC | Powinien posiadać co najmniej: 2 interfejsy profinet (rj 45), 14 wejść binarnych (24v dc), 10 wyjść binarnych (24v dc), 2 wejścia analogowe (0 - 10v dc), 2 wyjścia analogowe (0 - 20 ma), Zasilanie: 24v dc, Pamięć programu/danych: 100 kb, Możliwości rozbudowy o co najmniej: 3 moduły komunikacyjne, 1 płytkę sygnałową, 8 modułów wejść/wyjść, Najnowszy firmware, Oprogramowanie do sterownika w zestawie, Kompatybilne z oprogramowaniem TIA Portal i PLCSim. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Panel operatorski. 6 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Panel operatorski | Ekran o minimalnych parametrach: panoramiczny 7", 65536 kolorów, 8 przycisków funkcyjnych, Interfejs ethernet/profinet (rj45), Konfiguracja za pomocą tia portal wincc basic v13/step7 basic v13 lub wyższego. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Stanowisko szkoleniowe PLC. 1 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stanowisko szkoleniowe PLC | Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych, Panel w stalowej obudowie, wyprowadzone zaciski wejściowe i wyjściowe umożliwiające symulację lub podłączenie modeli dydaktycznych, Minimum 16 wyprowadzeń typu banan do podłączania wejść cyfrowych, Minimum 16 wyprowadzeń typu banan do podłączenia wyjść cyfrowych, Moduł z przełącznikami do symulacji 16 wejść cyfrowych, Moduł do wyświetlania w postaci alfanumerycznej wartości dwóch sygnałów wyjściowych, Moduł wyświetlacza/zadajnika BCD, Moduł do ustalania za pomocą potencjometrów wartości dwóch analogowych sygnałów wejściowych 0…12,5V wraz z możliwością ich pomiaru i wyświetleniem wyniku na panelu przy pomocy wyświetlacza LED, Czterosegmentowy moduł zadajnika kodu BCD, 2 szybkie złącza DB37, Możliwość rozbudowy o urządzenia automatyki dowolnego producenta, Możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń do sterowania. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Dydaktyczny przenośnik taśmowy. 1 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dydaktyczny przenośnik taśmowy | Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych, Silnik krokowy 24V, możliwość regulacji prędkości taśmy za pomocą potencjometru, Taśma transportera o minimalnych wymiarach: długości 420 mm i szerokości 50 mm, Panel operatorski zawierający co najmniej 4 przyciski ON/OFF z podświetleniem, Co najmniej 3 czujniki indukcyjne wraz z mocowaniem umożliwiającym regulacje położenia nad taśmociągiem, Bariera optyczna o zasięgu min 80mm, Wiązki kablowe, przewody zasilania i sygnałowe czujników schowane w korytkach kablowych, Szybkie złącze DB37 do podłączenia zasilania, sterowania pracą podajnika oraz odczytywania sygnałów z czujników i przycisków sterujących, Trwała konstrukcja umożliwia intensywne użytkowanie, Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły (popychacze, bramki, czujniki, itp.). Przenośnik musi być kompatybilny ze stanowiskiem z pozycji nr 3. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |