- Zestaw dydaktyczny SIMATIC S7-1512C-1 PN - 6ES7512-1CK00-4AB1 lub równoważy 2 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw ze sterownikiem PLC | Sterownik PLC o parametrach: Pamięć min: 250 kb na program i 1 mb dane, interfejs: profinet/ethernet (2 x rj45;), przetwarzanie operacji bitowych: 48 ns; min. 32 wejścia binarne min 32 wyjścia binarne, min 4 wejścia analogowe min 2 wyjścia analogowe, min 1 wejście analogowe rezystancyjne, Wymagane wyposażenie dodatkowe: karta pamięci flash co najmniej 24 MB kompatybilna ze sterownikiem, przewód Ethernet RJ45 min 6 m, szyna montażowa min 482 mm, zasilacz 24V/8A, oprogramowanie edukacyjne (wersja kompatybilna ze sterownikiem). |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Zestaw edukacyjny sterowników 6 sztuk sterowników PLC 6ES7215-1AG40-4AB1 lub równoważny 1 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw edukacyjny 6 sztuk sterowników PLC | 6 sztuk sterowników PLC o minimalnych parametrach: min 2 interfejsy profinet (rj 45), min 14 wejść binarnych (24v dc), min 10 wyjść binarnych (24v dc), min 2 wejścia analogowe (0 - 10v dc), min 2 wyjścia analogowe (0 - 20 ma), Zasilanie: 24v dc, Pamięć programu/danych: 100 kb, Możliwości rozbudowy o: 3 moduły komunikacyjne, 1 płytkę sygnałową, 8 modułów wejść/wyjść, Najnowszy firmware, Oprogramowanie w zestawie, kompatybilne z oprogramowaniem TIA Portal i PLCSim. 6 licencji na oprogramowanie inżynierskie do TIA Portal, Oprogramowanie i dokumentacja na DVD, Klucz USB flash, kompatybilne z powyższym sterownikiem, najnowsza wersja (na dzień ogłoszenia przetargu). 6 przewodów PROFINET min 6m. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Interfejs do sieci Profinet FACTORY I/O SIEMENS OT lub równoważny 1 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Interfejs do sieci Profinet | Interfejs do sieci Profinet umożliwiający połączenie ze sterownikami PLC: S7-200/200 ,SMART/300/400, S7-1200/1500, Plug and play z dodatkowym oprogramowaniem umożliwiającym zrobienie symulacji rzeczywistego sterownika PLC (licencja bezterminowa), Współpraca z systemami operacyjnymi: Windows 7 / 10 (64 bit), Posiadający następujące funkcje: tworzenie własnych scenariuszy, gotowe zadania, wbudowane komponenty przemysłowe, cyfrowe i analogowe wejścia/wyjścia, rozwiązywanie usterek, tryb nauczyciela. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |