- Zestaw palnika Bunsena na kartusze 1 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Palnik Bunsena | Opis palnika: Palnik na kartusze napełniane butanem o wydajności grzewczej min 2700 KJ / h i temperaturze płomienia min 1100 ° C. Przepływ gazu regulowany za pomocą zaworu stożkowego z radełkowaną śrubą, powietrze dostarczane przez obrotową metalową tuleję, z możliwością blokowana położenia. |
| 2. | Wyposażenie | Pojemnik z butanem CV470 Plus, kompatybilny z powyższym palnikiem |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Kompletny zestaw eksperymentalny: Zależność temperaturowa różnych rezystorów i diod. 1 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kompletny zestaw eksperymentalny: Zależność temperaturowa różnych rezystorów i diod | W skład zestawu powinien wchodzić: Zanurzana sonda do pomiaru TK, Wanienka do termostatu, 6 l makron, Zasilacz uniwersalny, zgodny z RiSU 2019, DC: 0...12 V, 2 A / AC: 6 V, 12 V, 5 A, Przewód łączeniowy 32 A, min 500 mm, niebieski 2 szt., Zestaw pompujący do termostatu Alpha A, Przełącznica, Przewód łączeniowy 32 A, min 750 mm, czerwony 2 szt., Termostat zawieszany Alpha A, do 100 °C, 230 Volt, Miernik cyfrowy 2005, Przewód łączeniowy 32 A, min 750 mm, niebieski, Rezystor warstwowy 4,7 kW, 1 W, G1, Łącznik przewodów do di = 6-10 mm 2 szt. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Dodatkowe wyposażenie pracowni.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dodatkowe wyposażenie | Termometr laboratoryjny – 2 szt.: zakres pomiarowy -10/0...+50°C wypełnienie bezrtęciowe, dokładność pomiaru 0,2°C Przewód gumowy – 1 szt.: Z elastycznej, naturalnej gumy średnica wewnętrzna: 6 mm Odcinek 1 m Metanol, 500 ml: czysty |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |