- Szlifierko - polerka. 1 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szlifierko - polerka | Szlifierko - polerka do pracy manualnej: 1 stanowisko robocze do montażu dysków Ø200 mm, regulacja szybkości obrotowej 40 - 600 obr/min, sterownik cyfrowy z wyświetlaczem LED i przyciskami membranowymi, przyłącza dopływu i odpływu wody, automatyczne odcięcie wody, osłona antyrozbryzgowa, pokrywa, zasilanie 220 - 240 VAC, 50/60 Hz. |
| 2. | Wyposażenie | Wymagane elementy wyposażenia kompatybilne z urządzeniem z pozycji 1: dysk roboczy polietylenowy Ø200 mm do montażu adhezyjnych i nieadhezyjnych tarcz szlifierskich, do zastosowania ze szlifierką – 2 szt., podkładka magnetyczna o średnicy Ø200 mm, samoprzylepna, do montażu na dyskach roboczych szlifierko-polerek – 2 szt., podkładka magnetyczna z warstwą silikonową wielokrotnego użytku o średnicy Ø200 mm, do montażu samoprzylepnych papierów ściernych, sukien polerskich, folii diamentowych na dyskach roboczych z podkładką magnetyczną, jednostronnie pokryta powłoką pozwalającą na łatwe usunięcie samoprzylepnych materiałów eksploatacyjnych, do szlifierko-polerek (5 szt.), podkładka magnetyczna o średnicy Ø200 mm, do montażu sukien polerskich, folii diamentowych na dyskach roboczych, do szlifierko-polerek (5 szt.), papier ścierny samoprzylepny SiC z ziarnem węglika krzemu, ziarnistość P120, do szlifowania na mokro, średnica Ø200 mm (100 szt.), papier ścierny samoprzylepny SiC z ziarnem węglika krzemu, ziarnistość P320, do szlifowania na mokro, średnica Ø200 mm (100 szt.), papier ścierny samoprzylepny SiC z ziarnem węglika krzemu, ziarnistość P400, do szlifowania na mokro, średnica Ø200 mm (100 szt.), papier ścierny samoprzylepny SiC z ziarnem węglika krzemu, ziarnistość P800, do szlifowania na mokro, średnica Ø200 mm (100 szt.), papier ścierny samoprzylepny SiC z ziarnem węglika krzemu, ziarnistość P1000, do szlifowania na mokro, średnica Ø200 mm (100 szt.), folia ścierna impregnowana diamentem, ziarnistość 45um, dysk Ø200 mm, samoprzylepna, sukno polerskie samoprzylepne, średnica Ø200 mm (5 szt.), do polerowania wstępnego z magnetyczną powierzchnią montażową pasta diamentowa typ M o wielkości ziarna 15 um, rozpuszczalna w alkoholu, oleju i wodzie (10 g), sukno polerskie uniwersalne z magnetyczną powierzchnią montażową, średnica Ø200 mm (5 szt.), pasta diamentowa typ M o wielkości ziarna 6 um, rozpuszczalna w alkoholu, oleju i wodzie (10 g), sukno polerskie do efektywnego polerowania końcowego z magnetyczną powierzchnią montażową, średnica Ø200 mm, do polerowania wykończeniowego (5 szt.), pasta diamentowa typ M o wielkości ziarna 1 um, rozpuszczalna w alkoholu, oleju i wodzie (10 g), płyn smarująco-chłodzący typ I z bazą alkoholową, opakowanie robocze z rozpylaczem (250 ml), płyn smarująco-chłodzący typ I z bazą alkoholową, opakowanie uzupełniające (1000 ml), okrągłe foremki silikonowe Ø32 mm x 25 mm do inkludowania (10 szt.), żywica akrylowa: do inkludowania na zimno, jasnopomarańczowa, lekko przeźroczysta, podczas wiązania wolna od pęcherzy powietrza, czas wiązania 15 min., niski skurcz (1 kg), temp. podczas wiązania: do 90°C, czas do rozpoczęcia wiązania: 2-3min, kurczliwość: bardzo niska, wysoka płynność, nieodpowiednia do impregnowania próżniowego utwardzacz do żywicy akrylowej jasnopomarańczowej (750 ml), żywica poliestrowa: do inkludowania na zimno, przeźroczysto-zielona, podczas wiązania wolna od pęcherzy powietrza, czas wiązania 30 - 60 min., niski skurcz, odpowiednia do impregnacji pod próżnią (1 kg), utwardzacz do żywicy poliestrowej koloru zielonego (35 ml), żywica epoksydowa: do inkludowania na zimno, przeźroczysto-żółta, podczas wiązania wolna od pęcherzy powietrza, czas wiązania 50 - 60 min., bardzo niski skurcz, idealna do impregnacji pod próżnią (1 kg), utwardzacz do żywicy epoksydowej przeźroczysto- żółtej (400 g), zestaw do inkludowania zawierający plastikowe zlewki ze skalą (50 szt.), szklane mieszadełka (20 szt.), dyski papierowe Ø22 mm do opisu próbek (200 szt.), podkładkę silikonową (1 szt.) regulator twardości: do dopasowywania twardości żywic dla próbek średnio twardych materiałów (stale) do inkludowania na zimno (100 g), zwiększa twardość żywic do poziomu metali średnio twardych jak np. stal; pozwala zachować wyraźne krawędzie podczas polerowania nie zmienia czasu wiązania plastikowe zaciski do podtrzymania przewodów, pinów i innych małych próbek w foremce podczas inkludowania (100 szt.). |
| 3. | Inne wymagania | Gwarancja 24 m-ce instrukcje obsługi w j polskim dotyczy: szlifierko polerki oraz żywic wraz z utwardzaczami i regulatorem twardości. |