Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Dot. postęp. nr. DGT.263.9.2020

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania oraz wymagań funkcjonalnych dla systemu zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych w technologii RFID

- Bramka antykradzieżowa, kontrolno-raportująca RFID 3-antenowa

Bramkę mają tworzyć 3 anteny systemu RFID pracujące w częstotliwości 13,56 MHz, które zostaną zainstalowane przy wyjściach z chronionej strefy Wypożyczalni. Każdorazowo przy wyjściu z biblioteki czytelnik przechodzi przez bramkę. Status książki jest zapisany w etykiecie, tak więc system natychmiast reaguje świetlnie i dźwiękowo na woluminy, które pozostają na koncie biblioteki. Bramki nie mają mieć martwych kątów, a wykrywanie etykiet ma następować we wszystkich położeniach.

Parametry techniczne bramek:

- alarm świetlny i dźwiękowy z natychmiastowym podaniem do systemu danych sczytanych z etykiety RFID o pozycji wywołującej alarm,

- anteny wykonane ze szkła ,

- wymiary minimalne pojedynczej anteny: szer. 500 mm x wys. 1700 mm  x grub. 70 mm,

- zintegrowany sterownik,

- przejście trzyantenowe, obszar chroniony: 50 cm + 100 cm + 100 cm + 50 cm,

- praca anten multipleksowana, każda z anten jest jednocześnie nadawcza i odbiorcza,

- czas reakcji alarmowej < 5ms,

- czas sczytania pamięci etykiety < 300 ms,

- wbudowany dwukierunkowy licznik osób odwiedzających,

- możliwość tymczasowej dezaktywacji bramki przez upoważniony personel biblioteki: programowe lub poprzez wyłączenie zasilania bramki,

- możliwość pracy z indywidualnym zasilaniem awaryjnym,

- zdalny serwis przez Internet,

- opcjonalnie możliwość pobudzenia alarmu.

Inteligentny licznik osób zintegrowany z anteną bramki RFID

Urządzenie przeznaczone do wykonywania statystyk odwiedzin w różnych konfiguracjach, np. dziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie. Służy do liczenia osób wchodzących i wychodzących. Urządzenie składające się z modułu zainstalowanego wewnątrz podstawy anteny i połączone z płytą czytnika RFID, w sposób niewidoczny dla osób przechodzących przez bramkę. Raportowanie odbywa się za pośrednictwem sieci strukturalnej LAN – tej samej, z którą połączony jest czytnik RFID.

Specyfikacja inteligentnego licznika osób zintegrowanego z anteną bramki:

- urządzenie pracuje w technologii zbliżeniowej,

- zasilanie z płyty sterownika RFID,

- możliwość zdefiniowania zliczania osób wchodzących lub wychodzących,

- oprogramowanie do współpracy z komputerem PC umożliwia prowadzenie i analizę statystyk,

- zakres pracy do 100 cm,

- możliwość wydruku pobieranych danych,

- możliwość przesyłania danych drogą elektroniczną.

Po stronie Zamawiającego jest wykonanie okablowania pod bramki tzn. doprowadzenia zasilania 230V, kabla sieciowego oraz peszli.

- Stanowisko kodowania etykiet bibliotecznych RFID HF oraz wypożyczeń i zwrotów przez bibliotekarza

Przy stanowiskach obsługi czytelnika mają być zainstalowane czytniki RFID, które będą sczytywać i identyfikować wypożyczane i zwracane do biblioteki woluminy. Czytniki powinny być zainstalowane nablatowo. Antena wraz z czytnikiem musi stanowić jedną integralną całość.

Stanowisko ma składać się z:

- czytnika-kodera etykiet RFID zintegrowanego z anteną,

- oprogramowania,

- kabla USB.

Dane techniczne czytnika-kodera etykiet RFID:

- urządzenie zapewniające stabilne ułożenie książki formatu A4. Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia:

  - długość do 300 mm

  - szerokość do 350 mm

  - wysokość do35 mm

- Czytnik RFID połączony jest z komputerem poprzez USB,

Obsługa programu – wymagane działanie:

Oprogramowanie powinno pozwalać na wykonanie trzech podstawowych czynności:

- kodowanie etykiet, poprzez zapisywanie w pamięci etykiety kodu kreskowego,

- wypożyczanie książek z biblioteki,

- zwroty książek do biblioteki.

Wszystkie te czynności mają odbywać się w technologii RFID, czyli bezprzewodowego przekazywania danych pomiędzy etykietą umieszczoną w książce a czytnikiem RFID. Zamawiający dostarczy licencje na moduł koder systemu bibliotecznego PROLIB . Wykonawca ma dokonać pełnej integracji z systemem Bibliotecznym.

- Etykieta biblioteczna RFID z anteną aluminiową zabezpieczająca książki o rozmiarze 49x81mm, standard SLIX2, flaga alarmowa EAS chroniona hasłem, TT PH S2 ISO 15693

Podstawowym elementem systemu jest etykieta biblioteczna RFID. Etykieta ta ma składać się z układu scalonego (chipa NXP SLIX) i anteny.

Wymagane działanie:

Etykieta z anteną za pomocą fal radiowych komunikuje się z czytnikiem RFID i przesyła dane zawarte w chipie. Każda etykieta ma nadany unikalny numer. Etykieta jest zasilana w procesie komunikowania się przez czytnik RFID.

Etykiety biblioteczne wykonane zgodnie ze standardem ISO 15693 i normami europejskimi –pracujące w paśmie częstotliwości: 13,56 MHz, przeznaczonej do aplikacji bibliotecznych.

Dane techniczne etykiety:

- rodzaj etykiety: RFID I-Code SLIX2,

- read / write, odczytywanie jak i zapisywanie danych z chipa

- ISO/IEC 15693,

- antykolizyjność, -odczytywanie w polu anteny wielu etykiet jednocześnie,

- częstotliwość pracy: 13,56 MHz,

- odporność na przepięcia elektrostatyczne min: +/-2 kV,

- antena etykiety: aluminiowa,

- całkowita pamięć min: min. 2,5 kbit R/W EEPROM,

- ilość znaków do wykorzystania przez bibliotekę min: 80,

- zabezpieczenie przed kopiowaniem,

- trwałość gwarancyjna układu scalonego: min 10 lat,

- gwarantowana ilość zapisów i odczytów nie mniej niż: 100 000,

Właściwości mechaniczne:

- wymiar min. etykiety: 50 x 80 mm, ± 2 mm

- powierzchnia: papier z możliwością nadruku TT,

- podkład: papier silikonowany,

- grubość etykiety: < 200 μm,

- temperatura pracy elektrycznej: co najmniej w zakresie 0 ˚C/ + 60 ˚C.

Wykonawca dostarczy oprogramowanie, dzięki któremu możliwe jest zapisywanie w pamięci etykiety kodu kreskowego książki.

- Montaż urządzeń, konfiguracja systemu, testy, szkolenie personelu

- Montaż wszystkich urządzeń, konfiguracja systemu, testy, szkolenie personelu na miejscu w Bibliotece.

- Instalacja i uruchomienie we wskazanym miejscu, dostarczonego sprzętu oraz uruchomienie i integracja niezbędnego oprogramowania do osiągnięcia wymaganej opisanej wyżej funkcjonalności dostarczonego rozwiązania.

- Z oprogramowaniem należy dostarczyć instrukcję dla użytkowników w języku polskim .

- Dostarczone rozwiązanie, w okresie min. 2 lata od dnia podpisania protokołu odbioru, objęte będzie gwarancją i wsparciem technicznym.

- Wsparcie techniczne świadczone będzie na miejscu w języku polskim.

- Instruktaż dla administratorów i bibliotekarzy świadczone osobiście przez konsultantów Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, we wskazanym przez Zamawiającego terminie.