Postępowanie nr: DGT.263.13.2021

Głogów, dn. 28.09.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zapytania:

„Dostawa sprzętu do pracowni Instytutu Politechnicznego”.

- Zamawiający:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5

REGON: 391063799 NIP: 693-20-45-180

- Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

CZĘŚĆ 1

1. Interfejs UniTrain z wirtualnymi instrumentami (wersja Basis VI), Stanowisko doświadczalne UniTrain Experimenter wraz z akcesoriami pomiarowymi, bocznikami i przewodami pomiarowymi UniTrain.  
Liczba - 2 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skład zestawu badawczego: | Na wyposażenie interfejsu składają się: - procesor 32-bitowy z pamięcią danych pomiarowych, - interfejs USB, szybkość transmisji danych 12 Mbit/s, - moduł WLAN/WIFI, 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n, - magistrala UniTrain-Bus do równoczesnego przyłączenia dowolnie wielu stanowisk doświadczalnych, - wysokiej jakości obudowa o aluminiowej podstawie z przednim panelem wykonanym ze wzmocnionego plexi, - możliwość zamontowania interfejsu w ramach z szyn o formacie DIN A4, - zaprojektowany do podłączenia przewodów pomiarowych z wtyczkami 2-mm, - diody LED sygnalizujące status urządzenia, - wyjście analogowe, +/- 10 V; 0,2 A; DC — 5 MHz, poprzez gniazda BNC i gniazda 2 mm, - 4 analogowe wejścia wzmacniacza różnicowego o szerokości pasma 10 MHz, wytrzymałość napięciowa do 100 V, szybkość próbkowania 100 megasampli, 9 zakresów pomiarowych, pamięć 4 x 8 k x 10 bits, dostęp poprzez gniazda BNC (2 wejścia) i gniazda 2 mm (4 wejścia), - 2 wejścia analogowe do pomiaru prądu, zabezpieczenie nadprądowe do 5A, szybkość próbkowania 250 kilosampli, 2 zakresy pomiarowe, rozdzielczość 12 bitów, gniazda 2 mm, - 16-bitowe wyjścia sygnałowe, w tym 8-bitowe na gniazdach 2 mm, TTL/CMOS, częstotliwość taktowania 0–100 kHz, wytrzymałość napięciowa +/- 15 V, - 16-bitowe wejścia sygnałowe, do tego 8-bitowe na gniazdach 2 mm, pamięć 16-bitowa x 2k, TTL/CMOS, częstotliwość próbkowania 0–100 kHz, wytrzymałość napięciowa +/- 15 V, - 8 przekaźników, 24 V DC/1 A, do tego 4 przekaźniki na gniazdach 2 mm, - wymiary: 29,6 x 19 x 8,6 cm, - zewnętrzny zasilacz sieciowy z możliwością zasilania w zakresie: 100-264 V, 47-63 Hz, wyjście 24 V/5 A, - waga (wraz z zasilaczem): 2,1 kg. Instrumenty wirtualne (przyrządy pomiarowe i źródła): - 2 x woltomierz VI, 2 x amperomierz VI: AC, DC, 9 zakresów od 100 mV do 50 V, TrueRMS (pomiar rzeczywistej wartości skutecznej), AV, - 1 x moduł VI z 8 przekaźnikami, 1 x miernik uniwersalny VI: wskaźnik miernika uniwersalnego (opcjonalnie) na platformie LabSoft, - 1 x 2-kanałowy amperomierz VI: AC, DC, 2 zakresy pomiarowe, 300 mA i 3 A, TrueRMS, AV, - 1 x 2-kanałowy woltomierz VI: AC, DC, 9 zakresów pomiarowych, 100 mV to 50 V, TrueRMS, AV, - 1 2-/4-kanałowy oscyloskop: szerokość pasma 10 MHz, 25 zakresów czasu, 100 ns/div do 10 s/div, 9 zakresów 20 mV/div do 10 V/div, przerzutnik i przerzutnik wstępny, tryb XY i XT, funkcje kursora, dodawanie i mnożenie funkcji dla 2 kanałów, - 1 x regulowany zasilacz napięcia stałego VI 0–10 V, - 1 x generator funkcyjny VI: 0,5 Hz – 5 MHz, 0–10 V, przebieg sinusoidalny, prostokątny i trójkątny, - 1 x generator arbitralny VI, 1 x generator impulsów VI, - 1 x moduł VI z 16 wyjściami cyfrowymi, 1 x moduł VI z 16 wejściami cyfrowymi, 1 x moduł z 16 wejściami/wyjściami cyfrowymi: wskaźnik binarny, wyświetlacz liczb szesnastkowych, dziesiętnych, ósemkowych, - 1 x zasilacz prądu trójfazowego VI 0–150 Hz, 0–14 Vrms, 2 A (wymaga CO4203-2B), - 1 x regulowany zasilacz prądu stałego VI 3 x (od -20 V do +20 V), 2 A (wymaga CO4203-2B), - 1 x zasilacz prądu trójfazowego VI z dodatkowym regulowanym przesunięciem fazowym i częstotliwością taktowania (wymaga CO4203-2B). W celu prowadzenia eksperymentów interfejs umożliwia podłączenie różnorodnych urządzeń dostępnych w ramach kursów UniTrain. Obwody elektryczne i elektroniczne umieszczone na standardowych kartach (płytkach z obwodem drukowanym) zgodnych z europejskim formatem przemysłowym są podłączane do interfejsu za pośrednictwem systemów z łącznikami wtykowymi. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

2. Prostownik sieciowy, trójfazowy. 
Liczba - 1 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skład zestawu badawczego: | W skład wchodzi: - 1 karta stanowiska doświadczalnego z tyrystorami i diodami do budowy układów prostowników sieciowych, wraz z układem sterowania mikroprocesorowego, - 1 karta stanowiska doświadczalnego z obciążeniem rezystancyjnym, indukcyjnym i pojemnościowym, - płyta CD-ROM z przeglądarką LabSoft i oprogramowaniem kursu Zakres ćwiczenia: - zapoznanie z najważniejszymi wielkościami pomiarowymi energoelektroniki, - zapoznanie z budową i zasadą działania półprzewodników mocy i ich układami sterowania, - zapoznanie z budową i zasadą działania prostowników jedno- i trójfazowych, - wyznaczenie charakterystyk roboczych niesterowalnych układów prostownikowych: M1, M2, M3, B2, B6, - wyznaczenie charakterystyk sterowania i charakterystyk roboczych półsterowalnych układów prostownikowych: B2HZ, B2HA, B2HK, B6HA, B6HK, - wyznaczenie charakterystyk sterowania i charakterystyk roboczych całkowicie sterowalnych układów prostownikowych: M1C, M2C, M3C, B2C, B6C, - wyznaczenie charakterystyk sterowania i charakterystyk roboczych jedno- i trójfazowych nastawników prądu przemiennego, - pomiar i analiza wydajności układów prostownikowych, - analiza wielkości za pomocą szybkiej transformacji Fouriera (FFT). |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

3. Prostowniki samosterowalne.

Liczba - 1 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skład zestawu badawczego: | W skład wchodzi: - 1 karta stanowiska doświadczalnego z prostownikiem samosterowalnym, mikrokontrolerem sterowanym układem z modulacją szerokości impulsu (PWM) z 6 tranzystorami polowymi typu MOS (MOSFET) i obwodem pośrednim napięcia do 40 V, prądem wyjściowym do 1 A, sterowanym programowo multiplekserem do równoczesnego pomiaru wielu napięć i prądów, układem wizualizacji stanów łączeniowych tranzystorów MOSFET za pomocą diod LED, - 1 karta stanowiska doświadczalnego z trójfazowym obciążeniem rezystancyjnym, rezystancyjno-indukcyjnym i układem wizualizacji prądów obciążenia, jak również wektora pola wirującego - płyta CD-ROM z przeglądarką LabSoft i oprogramowaniem kursu. Program ćwiczenia: - zapoznanie z zasadą działania układu modulacji szerokości impulsu (PWM), - badanie charakterystyki obciążenia w trybie pracy jedno- i czterokwadrantowej, - wyznaczenie charakterystyk sterowania i charakterystyk roboczych w trybie pracy jedno- i czterokwadrantowej, - zapoznanie z zasadą działania układu z modulacją szerokości impulsu (PWM) do wytwarzania zmiennego napięcia przemiennego, - pomiary przebiegów sygnałów przekształtników prądu przemiennego przy modulacji amplitudowej i sygnałowej, - zapoznanie z budową i zasadą działania falownika trójfazowego, - zapoznanie z zasadami komutacji blokowej, modulacji sinusoidalnej, supersinusoidalnej i metodą wektora przestrzennego do wytwarzania trójfazowych napięć przemiennych, - pomiarowa analiza różnych metod modulacji na podstawie pomiarów przebiegów sygnałów, - określenie stopnia wysterowania dla różnych metod modulacji, - pomiarowe badanie wpływu częstotliwości przełączania, - porównanie różnych metod modulacji za pomocą analizy wyższych harmonicznych (szybka transformacja Fouriera (FFT)). |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

4. Stanowisko laboratoryjne wspomagane komputerowo do badania elementów półprzewodnikowych. Uzupełnienie stanowiska.

Liczba - 1 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opis karty pomiarowej współpracującej z komputerem: | Wymagane elementy: - 1 karta stanowiska doświadczalnego z diodowym układem połączeń (diody krzemowe, germanowe i diody Zenera). - 1 karta stanowiska doświadczalnego z fotokomórką i układem stabilizatora z diodą Zenera. - 1 karta pomiarowa z modułem zawierającym typowy układ tranzystorowy. Przez włączanie i wyłączanie różnych wtyczek łączeniowych możliwe jest modyfikowanie układu zgodnie z potrzebami do ćwiczeń: układ o wspólnym emiterze bez sprzężenia zwrotnego, układ o wspólnym emiterze ze sprzężeniem zwrotnym, układ o wspólnym kolektorze - płyta CD-ROM z przeglądarką LabSoft i oprogramowaniem kursu |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

CZĘŚĆ NR 2

1. Model magazynu do PLC.

Liczba - 1 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opis zestawu badawczego | Zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania – model, zasilany napięciem 24V DC, posiadający wejścia i wyjścia do sterownika PLC. Model posiada manipulator przestrzenny z chwytakiem i minimum 9 pozycji magazynujących oraz detale do umieszczania na poszczególnych pozycjach. Każda pozycja (miejsce składowania) powinna być kodowana, aby było możliwe pobranie i umieszczenie detalu na określonym miejscu w magazynie i pobranie z niego. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

2. Model fabryki 4.0.

Liczba - 1 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opis zestawu badawczego | Model fabryki zasilany napięciem 24 V DC, posiadający moduły sortowania z wykrywaniem kolorów, stację technologiczną z piecem (jest dopuszczalna komora pieca tylko z oświetleniem), zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania i chwytak próżniowy. Zamknięty cykl materiałowy – przedmioty po cyklu i obróbce wracają do położenia pierwotnego. Posiada kilka manipulatorów przestrzennych, minimum 3 rodzaje detali do sortowania. Posiada wyprowadzenia do podłączenia wejść i wyjść sterownika PLC oraz zasilacz 24 V DC. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

3. Stanowisko procesowe z piecem.

Liczba - 1 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opis zestawu badawczego | Model pieca (nie ma konieczności grzania wnętrza) z drzwiami pneumatycznymi, dostarczanie detali za pomocą chwytaka pneumatycznego, stołu obrotowego i taśmy podawczej. Podłączenia do sterownika PLC, za pomocą złącza przemysłowego. Wszystkie wejścia i wyjścia są wyprowadzane na wtyczkach (26-pin), a także na listwach zaciskowych. Model posiada zasilacz 24 V DC. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

4. Stanowisko do sterownika PLC.

Liczba - 1 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opis zestawu badawczego | System szkoleniowy do sterownika S 1200 w obudowie z tworzywa sztucznego, posiada 8 przycisków / przełączników do wprowadzania sygnału, a także 2 potencjometry do ustawiania napięcia 0-10 V / prądu 0 - 20 mA dla sygnału analogowego, wartości wyjścia są wskazywane przez 8 diod LED, posiada karty z min. 30 zadaniami - modelami. Możliwe jest również podłączenie obiektów zewnętrznych. Posiada 2 wejścia analogowe i 2 wyjścia analogowe. Zasilanie stanowiska i sterownika z zasilacza 24 V DC. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

5. Stanowisko ze sterownikiem S1200.

Liczba - 1 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opis zestawu badawczego | System szkoleniowy do sterownika S 1200 w obudowie z tworzywa sztucznego, posiada 8 przycisków / przełączników do wprowadzania sygnału, a także 2 potencjometry do ustawiania napięcia 0-10 V / prądu 0 - 20 mA dla sygnału analogowego, wartości wyjścia są wskazywane przez 8 diod LED, posiada karty z min. 30 zadaniami - modelami. Możliwe jest również podłączenie obiektów zewnętrznych. Posiada 2 wejścia analogowe i 2 wyjścia analogowe. Zasilanie stanowiska i sterownika z zasilacza 24 V DC. Zestaw ze sterownikiem S1200 CPU 1215C. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

6. Zasilacz 24V do sterownika PLC.

Liczba - 10 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zasilacz | • napięcie wyjścia - 24v DC, • natężenie wyjścia – 2,5 A, • napięcie wejścia – 120/230 AC, • Moc – 60W, • Klasa szczelności – IP20, • Temperatura pracy – 0-60 stopni C, • montaż na szynie DIN. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |

- Warunki realizacji zamówienia:

• Termin realizacji zamówienia – do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

• Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający dokonuje podziału Przedmiotu zamówienia na części.

O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień,

• znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,

• nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

• złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert.

- Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Cena  -  waga 100%

- Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:

Ofertę można złożyć/przesłać w sposób:

• w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów w budynku A - pokój nr 117.

• pocztą elektroniczną na adres rudnik@pwsz.glogow.pl

Termin składania ofert upływa – 05.10.2021 r. o godzinie 10.00.

- Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Oferta cenowa - zał. nr 1

- Oświadczenie – zał. nr 2

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert.

- Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (brutto).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny na każdym etapie składanie ofert.

- Rozstrzygnięcie postępowania:

Wybór wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczony na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.

- Osoba do kontaktu:

Karol Kolano, tel. 76 832 04 31 od  poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00.

- Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, tel. 76/ 832 04 20.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Urszulę Rudnik, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rudnik@pwsz.glogow.pl , tel. 76/832 04 20 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot obligujących do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom 
i osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, 
z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. 
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną 
i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującymi u administratora.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa),

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Nie podanie wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia oferty lub wykluczenia oferenta z udziału z postępowaniu.

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

9. Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.

10. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), www.uodo.gov.pl

Zatwierdzam

…....................................................

Podpis