Postępowanie nr: DGT.263.9.2022 							Głogów, dn. 09.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zapytania: Dostawa urządzeń do Instytutu Politechnicznego w PWSZ w Głogowie.

- Zamawiający:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5

REGON: 391063799 NIP: 693-20-45-180

- Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

| Lp. | Nazwa | Opis minimalnych wymagań: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw urządzeń TP101+ troubleshooting Kształcenie Pneumatyka – rozwiązywanie problemów | 1. Siłownik dwustronnego działania z wyciekiem przez tłok cylindra do realizacji zadań rozwiązywania problemów i konserwacji - siłownik tłokowy, tłumienie położenia krańcowego siłownika można ustawić za pomocą dwóch śrub regulacyjnych. Ciśnienie robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar), Długość skoku: maksymalnie 100 mm. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - min. 1 szt. 2. Manometr z błędnym pomiarem - pokazuje ciśnienie w pneumatycznych układach sterowania z przesunięciem o 5 barów w stanie bezciśnieniowym do realizacji zadań rozwiązywania problemów i konserwacji. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - min. 1 szt. 3. Tuleje do filtra – nieprzepuszczalny wkład filtra symulujący zatkanie do realizacji zadań rozwiązywania problemów i konserwacji. - min. 1 szt. 4. Zawór 3/2-drogowy sterowany ręcznie, NC z wyciekiem wewnętrznym - zawór gniazdowy, jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą z wyciekiem wewnętrznym pomiędzy portami 1 i 2 do realizacji zadań rozwiązywania problemów i konserwacji. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - min. 1 szt. 5. Zawór 5/2-drogowy, bistabilny, sterowany pneumatycznie, zablokowany - sterowany bezpośrednio, dwustanowy zawór tłokowy, szybkozłącze śrubowe do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm, ciśnienie robocze -0,9 – 10 bar do realizacji zadań rozwiązywania problemów i konserwacji. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - min. 1 szt. 6. Zawór 5/3-drogowy, położenie środkowe pod ciśnieniem – sterowany bezpośrednio zawór tłokowy z mechanicznym centrowaniem sprężynami, w ustawieniu środkowym pod ciśnieniem. Szybkozłącze śrubowe do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm. System szybkiego montażu do płyt profilowanych. Symbolika, oznakowanie przyłączy i ich położenie zgodnie z DIN ISO 1219. Ciśnienie robocze -90 – 1000 kPa (-0,9 – 10 bar). Ciśnienie sterowania 150 – 1000 kPa (1,5 – 10 bar). Nadaje się do pracy w trybie próżniowym i rewersyjnym. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. - min. 1 szt. 7. Zawór dławiący – przekrój zaworu dławiącego można regulować za pomocą śruby radełkowanej, normalny przepływ znamionowy 0 – 85 l/min, szybkozłącze do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm - min. 1 szt. 8. Tłumik hałasu M5, zatkany – zatkany tłumik do montażu w kierunkowych zaworach sterujących do realizacji zadań rozwiązywania problemów i konserwacji. - min. 1 szt. |
| 2. | Zestaw urządzeń TP 210 – poziom zaawansowany Pomiary i regulacja w układach pneumatycznych za pomocą FluidLab®-P | 1. Przewód danych we/wy z wtyczkami wg IEEE488 na obu końcach - Przewód danych we/wy łączy terminal we/wy z jednostką sterującą. Żyły: 21. Przekrój: 0,34 mm2. Długość przewodu: min. 2,5 m. Rodzaj wtyczki: wg IEEE 488. - min. 1 szt. 2. Uniwersalna jednostka przyłączeniowa, cyfrowa - Jednostka łączy wszystkie wtyczki bezpieczeństwa 4 mm z wtyczką systemową 24-stykową wg IEEE 488. Jednostka jest więc uniwersalnym złączem między jednostkami z przyłączami 4 mm i urządzeniami wyposażonymi we wtyczki wg IEEE 488. Wejścia: po 3 gniazda bezpieczeństwa na 8 czujników 3-przewodowych. Wyjścia: po 2 gniazda bezpieczeństwa na 8 elementów wykonawczych. Przyłącza: gniazda bezpieczeństwa 4 mm na 24 V DC, wtyczki IEEE 488. Wskaźnik statusu we/wy: dioda LED. Mocowanie poprzez zabezpieczenie przed dotykiem ze zintegrowaną listwą zatrzaskową w ramie mocującej na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące lub poprzez adapter wtykowy na płycie profilowej. – min. 1 szt. 3. Jednostka przyłączeniowa, analogowa - Dopuszczalny zakres napięcia: 22 – 27 V DC; Potencjał odniesienia: GND; 4 analogowe wejścia napięcia: zakres: -10 V – +10 V (maksymalnie 30 V), opór wejściowy: 200 kΩ; 4 analogowe wejścia prądu: zakres: 0 – 20 mA (maksymalnie -4 – +24 mA), napięcie wejściowe: maksymalnie ±30 V; 2 wyjścia analogowe: Napięcie: -10 – +10 V, zabezpieczenie przed zwarciem, maksymalnie ±30 V, zabezpieczone bezpiecznikiem, natężenie prądu: maksymalnie 20 mA. Mocowanie poprzez zabezpieczenie przed dotykiem ze zintegrowaną listwą zatrzaskową w ramie mocującej na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące lub poprzez adapter wtykowy na płycie profilowej. Wyposażona w jedno przyłącze analogowe, równoległe, 15-stykowa wtyczka SUB-D. – min. 1 szt. 4. Przewód analogowy, równoległy - Przewód analogowy, równoległy, 15-stykowa wtyczka SUB-D po obu stronach, długość min. 150 cm. – min. 1 szt. 5. Złącze do pomiarów, sterowania i regulacji – Połączenie oprogramowania/symulacji z rzeczywistymi urządzeniami szkoleniowymi/dowolnymi PLC. Złącze USB jest podłączane do komputera PC. Podłączenie do techniki automatyzacji odbywa się za pomocą standardowych złączy wtykowych. Sygnały wejściowe i wyjściowe mogą być w ten sposób wczytywane i wyprowadzane za pomocą komputera PC. Złącze można dostosować do różnych sytuacji - do sterownika urządzenia dodano oprogramowanie, którego interfejs pozwala na tworzenie połączeń. Dane techniczne: Zasilanie napięciem 24 V za pomocą osobnych zacisków śrubowych; Złącze komputera PC (rozdzielone galwanicznie): USB 2.0, RS 232. Poprzez hub USB możliwe jest podłączenie do 4 modułów. Prędkość transmisji: 115 kBaud; Złącze analogowe: 15-stykowe gniazdo D-Sub, 12-bitowe, 4 analogowe wejścia/2 analogowe wyjścia, częstotliwość odczytu: 0,5 kHz; Złącze cyfrowe: 16 cyfrowych wejść/16 cyfrowych wyjść do 2 x 24-stykowego gniazda Centronic z 8 cyfrowymi wejściami (24 V) i 8 cyfrowymi wyjściami (24 V). Zasilanie napięciem 24 V. Przedstawianie sygnałów cyfrowych za pomocą diod LED; Duży wyświetlacz LCD, przedstawienie kanału, jednostki, trendu i wartości pomiaru (4 miejsca). Wybór wyświetlanego kanału i jednostki za pomocą przycisków; Wysterowanie za pomocą LabVIEW, C++ lub Visual Basic poprzez ActiveX Control. Zakres dostawy: złącze do pomiarów, sterowania i regulacji; Przewód przyłączeniowy 24 V do wtyczki bezpieczeństwa 4 mm; Przewód USB; CD-ROM: oprogramowanie złącza, sterownik, karta charakterystyki, ActiveX Control, przykłady wysterowania za pomocą LabVIEW. – min. 1 szt. 6. Adapter śrubowy – Adapter śrubowy umożliwia mocowanie elementów na płycie profilowej. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. – min. 1 szt. 7. Czujnik ciśnienia ze wskaźnikiem - Piezorezystywny czujnik ciśnienia względnego ze wskaźnikiem LCD, dowolnie programowaną funkcją przełączania, ustawianą histerezą i wyjściem analogowym do bezpośredniego rejestrowania wartości pomiaru. Obracany o 360°, blokada co 15°. Podłączenie za pomocą zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania gniazd bezpieczeństwa 4 mm. Zasilanie napięciem 15 – 30 V DC. Wyjście przełączające PNP. Wyjście analogowe 0 – 10 V DC. Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe 4 mm. Zakres pomiaru ciśnienia 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar), System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. – min. 2 szt. 8. Przepływomierz ze wskaźnikiem, 0,5 – 50 l/min, analogowy Przepływomierz do montażu w systemie bezpiecznego i szybkiego mocowania do płyt profilowych; Obracany o 90°, blokowany; Przyłącze M12x1, 5-stykowe; Przewód z gniazdem M12 i wtyczką bezpieczeństwa 4 mm; Wyjście łączeniowe 2 x PNP; Wyjście analogowe 0 – 10 V; Zakres napięcia roboczego 12 – 30 V DC; Funkcja elementu przełączającego, przełączana; Dowolnie programowana funkcja przełączania; Zakres pomiaru przepływu 0,5 – 50 l/min. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. – min. 1 szt. 9. Proporcjonalny zawór regulujący ciśnienie - Niezbędny do zadań związanych z proporcjonalnym zaworem regulującym ciśnienie (zapis charakterystyki) wyposażony w przewód przyłączeniowym (wtyczka bezpieczeństwa 4 mm i kątowe złącze śrubowe M12) do montażu na płycie profilowej. Zawór dostarcza ciśnienie (0,15 do 6 bar) proporcjonalne do napięcia wejściowego (0 – 10 V). Napięcie zasilania: 21,6 V – 26,4 V/3,6 W; Tętnienia resztkowe: 10 %; Wartość wymagana el.: 0 – 10 V; Ciśnienie wejściowe: 7 – 8 bar; Zakres regulacji ciśnienia: 0,15 – 6 bar; Przepływ: 600 l/min. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. – min. 1 szt. 10. Zawór regulujący ciśnienie z manometrem – Zawór regulujący ciśnienie z manometrem do montażu w systemie bezpiecznego i szybkiego mocowania do płyt profilowych. Regulacja ciśnienia za pomocą blokowanego pokrętła. Precyzyjne szybkozłącze wtykowe do węża z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm. Przepływ nominalny: 110 l/min. Maksymalne ciśnienie wejściowe 1000 kPa (10 bar). Zakres regulacji ciśnienia: 50 – 700 kPa (0,5 – 7 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. – min. 1 szt. 11. Zawór dławiący - Normalny przepływ znamionowy: 85 l/min; Przyłącze: szybkozłącze do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm. – min. 3 szt. 12. Wąż z tworzywa sztucznego, 4 x 0,75, srebrny, 10 m – wąż z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 4 mm. – min. 1 szt. 13. Oprogramowanie do rejestrowania, przedstawiania i dokumentowania analogowych wartości pomiarowych w pneumatycznych urządzeniach i układach poprzez zastosowanie przemysłowych czujników ciśnienia, siły i przepływu z wyjściowym sygnałem napięcia wraz zadaniami i ustawieniami pomocniczymi - Zadania są podzielone na takie zakresy jak podstawowe próby, sterowanie siłownikami, technika proporcjonalna i technika regulacyjna. Pomoc w realizacji za pomocą planów połączeń, opisów i rozwiązań wzorcowych. Oprogramowanie pozwala dopasować zarówno gniazdo komponentów pneumatycznych, jak i czujniki. Za sterowanie procesem pomiaru odpowiada również oprogramowanie. Wyniki z punktami pomiaru można zmierzyć, wydrukować lub wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego. Ponadto w zakres dostawy oprogramowania wchodzi cały zbiór zadań w postaci pliku PDF. – min. 1 szt. 14. Zawór zwrotny, funkcja zwrotna z odblokowaniem - Dopóki w zaworze zwrotnym występuje sygnał sterujący, sprężone powietrze przepływa do i z siłownika. Po wyłączeniu sygnału sterującego zawór zwrotny blokuje odpływ powietrza z siłownika i ruch siłownika zostaje zatrzymany. Zawór umożliwia realizację funkcji pozycjonowania i hamowania. Ciśnienie robocze: 50 – 1000 kPA (0,5 – 10 bar). Normalny przepływ znamionowy: 108 l/min. – min. 2 szt. Zadania dydaktyczne/doświadczenia: Podstawy przetwarzania danych analogowych, Zastosowanie i dostosowanie czujników, Interpretacja wyników pomiarów, Odczytywanie i zrozumienie kart charakterystyki i krzywych pomiaru, Poznanie komponentów techniki strumieniowej, ich działania i funkcji, Potwierdzanie efektów techniki strumieniowej i cech szczególnych, Analityczne poszukiwanie usterek, Oszczędzanie energii, Ocena zmian stanu, Technika proporcjonalna, Technika regulacyjna z regulatorami stałymi i niestałymi. |

Warunki realizacji zamówienia:

• Termin realizacji zamówienia – do 60 dni od dnia podpisania umowy.

• Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

3.   Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień,

• znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,

• nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

• złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert.

4.  Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Cena  -  100%

5.  Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:

Ofertę można złożyć/przesłać w sposób:

• w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów w budynku A - pokój nr 117
   od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

• pocztą elektroniczną na adres dgt@pwsz.glogow.pl

Termin składania ofert upływa – 26.09.2022 r. o godzinie 12.00.

6.  Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Oferta cenowa  –  zał. nr 1

- Oświadczenie – zał. nr 2

7.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert.

8.  Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (brutto).

9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny na każdym etapie składanie ofert.

10. Rozstrzygnięcie postępowania: Wybór wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczony na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.

11.  Osoba do kontaktu:

Dominika Gorzelańczyk, e-mail: dgt@pwsz.glogow.pl, tel. 76 832 04 44 
      od  poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, tel. 76/ 832 04 20.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Urszulę Rudnik, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rudnik@pwsz.glogow.pl , tel. 76/832 04 20 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot obligujących do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, 
w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującymi u administratora.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa),

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Nie podanie wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia oferty lub wykluczenia oferenta z udziału z postępowaniu.

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

9. Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.

10. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), www.uodo.gov.pl

Zatwierdzam

…....................................................

Podpis